ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДООБУСТРОЙСТВА

СКВАЖИНЫ

- Слив воды с магистрали летнего водопровода (летника) на зимний период.

- Поставить кран         центральной системы (ввод в дом) в позицию « кран закрыт».

- Отключить электропитание глубинного насоса от источника.

- Поставить краны         ,         в позицию « кран открыт», кран          в позицию « кран закрыт».

В течение 1-3 минут (в зависимости от объема гидробака) происходит слив воды из

гидробака в скважину. Давление манометра должно упасть на свое минимальное значение.

- Кран         поставить в позицию « кран открыт» (происходит слив воды из летника в скважину в течение 1-2 минут).

- Поставить краны        ,        ,         в позицию «кран закрыт».

- Подключить электропитание глубинного насоса (произойдет наполнение водой гидробака).

- Кран         поставить в позицию «кран открыт».

- Подкачка гидропневмобака (должна проводиться периодически, не реже 1 раза в полгода).

  - Кран         ,         поставить в позицию «кран закрыт».

  - Отключить электропитание глубинного насоса от источника.

  - Кран         поставить в позицию «кран открыт».

  - После полного слива воды из гидропневмобака в скважину произвести подкачку воздухом гидропневмобака согласно правилам эксплуатации гидропневмобака и изначально заданного давления при монтаже системы (указывается в паспорте).

  - Кран         поставить в позицию «кран закрыт».

  - Подключить глубинный насос к источнику электропитания.

  - Кран         поставить в позицию «кран открыт», и по исполнении этой процедуры система готова к работе.

- Особенности эксплуатации.

1.  При эксплуатации системы, в зимний или летний период (при температуре свыше 20⁰)

из-за постоянной температуры земли на глубине 2 м, и постоянной температуры

подземных вод (8 -10 град), на стенках кессона образовывается конденсат. Количество

конденсата   может быть обильным (в зависимости от температуры воздуха) и на дне

кессона после стекания со стенок может образовываться слой воды. Во избежание этого

необходимо периодически удалять влагу из кессона (периодичность в зависимости от

времени года и появления воды).

IV.   1. В связи с недостаточным диаметром  крана «летника», не рекомендуется его

использование в качестве водопроводной магистрали (использовать в мелких

хозяйственных   нуждах).

# Text boxes

3

1

2

4

4

1

2

4

3

1

3

2

2

3